## Slide 1
疎サンプリング1サイクル波形の
異常検知手法
目的
・疎な1サイクル波形から異常を検知できるか
・なぜこの方法でいけるのかを上司に説明する
結論先取り
1サイクル全体をある程度カバーしていれば、低次の周期係数と残差で異常検知できる。
Notes: [Sources] - Internal synthetic-data assets generated in this chat: single_cycle_harmonic_fit_demo_tall.png, base_waveform_used_tall.png. - No external sources.

## Slide 2
1. 背景と課題
密な波形を取りたいが実際は疎
合成データによる説明資料
前提条件
• 1サイクルあたり 9〜12 点しか取れない。
• 各点にはカム角度が付いている。
• 正常はほぼ同じ動作を繰り返す。
• 欲しいのは「異常かどうか」と「主因」。
難しさ
密波形をそのまま比較しようとすると、点数が足りず不安定になる。
発想の転換
密波形の完全復元ではなく、疎でも安定に取れる少数の特徴量へ圧縮して判定する。
見たい変化
① 上下ずれ
全体が持ち上がる / 下がる
② 振幅倍率変化
大きさだけ変わる
③ 位相ずれ
山や谷の位置がずれる
④ 成分配分変化
1〜3次のバランスが変わる
⑤ 局所・高次残差異常
低次モデルで説明できない細かい変化
Notes: [Sources] - Internal synthetic-data asset: sampling_positions_arc140_tall.png. - No external sources.

## Slide 3
2. 1サイクルで何をするか
疎サンプル点 → 調和回帰 → 残差
合成データによる説明資料
1サイクルの図
• 丸が実際の疎サンプル点。
• 線が 3次までの調和回帰で当てた近似波形。
• 低次で説明できる部分は係数側へ、説明できない細かい部分は残差側へ送る。
Notes: [Sources] - Internal synthetic-data assets: single_cycle_harmonic_fit_demo_tall.png, single_cycle_residual_demo_tall.png. - No external sources.

## Slide 4
3. なぜ疎でも特徴量ならいけるのか
完全復元ではなく低次元化
合成データによる説明資料
考え方
密波形をそのまま当てるのは難しい
256点波形をそのまま扱うなら自由度が大きすぎる。9〜12点では不安定。
少数の係数なら現実的
3次までなら a0 と 6個の sin/cos 係数。自由度を大きく減らせる。
異常検知に必要なのは完全復元ではない
正常と異常を分けるのに十分な量が取れればよい。
残す特徴量
振幅
位相
配分
残差
要するに
この手法の根拠は、「疎データからでも安定に取れる少数の特徴量」に問題を落としていること。保証するのは異常検知に必要な特徴の抽出であり、元の密波形の忠実復元ではない。
Notes: [Sources] - No external sources. This slide explains the internal logic of the proposed method.

## Slide 5
4. 特徴量① 上下ずれ / 振幅変化
数式と図で見る
合成データによる説明資料
① 上下ずれ
• a0 が全体の持ち上がり / 下がりを表す。
• RMS は全体強度の変化も補助的に拾う。
見る意味
最も直感的で説明しやすい基礎指標。
② 次数成分の振幅変化
• 振幅倍率だけが変わると A1〜A3 はまとめて増減する。
• 比率ではなく絶対振幅を残すことで、振幅だけの異常を落とさない。
見る意味
「周波数は同じだが大きさだけ変わる」異常をここで拾う。
Notes: [Sources] - Internal synthetic-data assets: feature_level_shift_demo_tall.png, feature_amp_scale_demo_tall.png. - No external sources.

## Slide 6
5. 特徴量② 位相変化 / 周波数成分変化
数式と図で見る
合成データによる説明資料
③ 次数成分の位相変化
• 山や谷の角度位置がずれると位相差に出る。
• 359°と1°は近いので、線形差ではなく wrap で扱う。
見る意味
横ずれやタイミングずれを説明しやすい。
④ 低次の周波数成分変化
• 見るのは「どの次数にどれだけ載っているか」の配分。
• 振幅倍率だけの変化とは分けて、低次の成分構成変化を表す。
見る意味
低次の周波数成分が入れ替わるような変化をここで拾う。
Notes: [Sources] - Internal synthetic-data assets: feature_phase_shift_demo_tall.png, feature_freq_change_demo_tall.png. - No external sources.

## Slide 7
6. 特徴量③ 残差異常 + 品質指標
高次や局所異常は残差側へ
合成データによる説明資料
⑤ 局所・高次残差異常
• 3次までで説明できない細かい変化は residual に落ちる。
• 高次側の変化や局所的な崩れを「異常」として拾う。
見る意味
高次成分を厳密同定するより、異常として取りこぼさないことを優先。
品質指標は別で持つ
• 点数 n_obs だけでは足りない。
• 重要なのは「1サイクルのどれだけ広い範囲が見えているか」。
• coverage と max_gap は異常スコアとは別で監視する。
見る意味
coverage が悪いときは異常判定ではなく保留や注意表示を入れる。
Notes: [Sources] - Internal synthetic-data assets: feature_residual_demo_tall.png, sampling_positions_arc140_tall.png. - No external sources.

## Slide 8
7. 判定ロジック
各群は距離、最後は最大値
合成データによる説明資料
群ごとの判定
• 各特徴量群に対して、正常の中心 μ と広がり Σ を fit データで学習する。
• 群ごとのスコアはロバスト・マハラノビス距離で計算する。
• 各群の次元が小さいので、そのまま距離で判定しやすい。
群の例
level / amp / phase / freq / resid
最終判定
• 「どれか1本が危険なら異常」に合わせて、和ではなく最大値を使う。
• 異常時には、最大だった群を主因ラベルとして記録する。
• 品質指標が悪いサイクルは、異常とは別に保留や注意表示を入れる。
分割
fit: 正常のみ / threshold: 正常のみ / test: 正常 + 異常
Notes: [Sources] - No external sources.

## Slide 9
8. 検証設定
良い条件 / 悪い条件を切り分けて確認
合成データによる説明資料
良い条件
• 1サイクル 9〜12 点
• max_gap = 72°
• coverage = 0.80
• 角度点はサイクル全体を見ている
悪い条件
• 点数はほぼ同じ
• coverage を 0.75 / 0.55 / 0.35 へ落とす
• 間隔の不ぞろいと coverage を分けて比較する
Notes: [Sources] - Internal synthetic-data assets: sampling_positions_covfix_uniform_tall.png, sampling_positions_arc300_tall.png, sampling_positions_arc140_tall.png. - No external sources.

## Slide 10
9. 良い条件での結果
coverage が十分なら高い検知率
合成データによる説明資料
主要指標
accuracy
0.948
precision
0.953
recall
0.967
F1
0.960
総合スコア
ラベル別の傾向
Notes: [Sources] - Internal synthetic-data assets: total_score_covfix_uniform_tall.png, labelwise_detection_covfix_uniform_tall.png. - KPI values are from the internal synthetic experiment in controlled_factor_separation_summary.csv.

## Slide 11
10. 何が効くかを分離して比較
間隔より coverage が効く
合成データによる説明資料
比較A: 同じ coverage、違う間隔
uniform recall = 0.967
irregular recall = 0.944
→ coverage が同じなら、間隔の不ぞろいの影響は小さい。
比較B: coverage を落とす
coverage 0.75 → recall 0.994
coverage 0.55 → recall 0.528
coverage 0.35 → recall 0.375
→ 主因は coverage の不足。
Notes: [Sources] - Internal synthetic-data assets: same_coverage_irregularity_compare_tall.png, coverage_only_compare_tall.png, sampling_positions_covfix_irregular_tall.png, sampling_positions_arc140_tall.png. - KPI values are from the internal synthetic experiment in controlled_factor_separation_summary.csv.

## Slide 12
11. 上司向けの結論と次のアクション
まずはこの条件で導入可否を判断
合成データによる説明資料
上司向けの結論
この手法で重要なのは
「点が少ないこと」そのものより
「1サイクルのどれだけ広い角度範囲を見ているか」
である。
一言でいうと
疎でも、サイクル全体をある程度カバーしていれば、低次の周期係数と残差で異常検知できる。
次のアクション
Step 1: 実データで coverage / max_gap の実態を調査
Step 2: fit / threshold / test に分けて同じ枠組みで再評価
Step 3: coverage が悪いサイクルの保留条件を決める
Step 4: 必要なら coverage が悪い時だけ別処理を追加
Notes: [Sources] - No external sources.